ICS 23.100

J 70

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

高压清洗机

High pressure cleaning unit

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　型式与基本参数	1

3.1　型式	1

3.2　基本参数	1

3.3　柱塞直径	2

4　技术要求	2

4.1　一般要求	3

4.2　性能要求	3

4.3　装配要求	3

4.4　主要零部件要求	3

4.5　安全要求	4

5　试验方法	4

5.1　一般要求	4

5.2　试验项目	5

5.3　数据处理、参数测量、性能曲线	6

6　检验规则	7

6.1　检验类别与项目	7

6.2　出厂检验	7

6.3　抽样检验	7

6.4　型式检验	8

6.5　检验报告	8

7　标志、包装和贮存	8

7.1　标志	8

7.2　包装	8

7.3　贮存	8

附录A（资料性附录）　试验记录表	1

前  言

本标准按GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 26135—2010《高压清洗机》。

本标准与GB/T 26135—2010《高压清洗机》相比，除编辑性修改外主要技术差异如下。

——扩充了标准的适用范围，机组功率扩充到750kW（见第1章，2010年版的第1章）；

——提高了对高压清洗机的性能要求，效率有提高（见表2，2010版的表2）；

——提高了对高压清洗机的噪声要求，最高噪声值整体下降1dB～3dB（声压级）（见表3，2010版的表3）；

——提高了对高压清洗机易损件寿命指标要求（见表7，2010版的表7）。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国泵标准化技术委员会 (SAC/TC493)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人员：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 26135—2010。

高压清洗机

范围

本标准规定了高压清洗机的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于额定排出压力为10MPa~300 MPa、额定输出功率为15kW～750kW、输送介质为常温清水、由电动机或其它原动机驱动的高压清洗机(以下简称清洗机)和专用高压清洗装置。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 321 优先数和优先数系

GB/T 1173  铸造铝合金

GB/T 1176  铸造铜合金技术条件

GB 3836.1  爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求

GB/T 7784  机动往复泵试验方法

GB/T 9439  灰铸铁件

CB/T 11352  一般工程用铸造碳钢件

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 14976  流体输送用不锈钢无缝钢管

GB/T 26138 高压水射流清洗作业安全规范

JB/T 6909  超高压泵

型式与基本参数

型式

高压清洗机主要包括四部分：高压水发生设备（以下简称泵）、控制系统、执行系统、辅助系统。清洗机按需要分为移动式、撬装式。

基本参数

清洗机的额定压力、理论流量、配带原动机功率应符合表1的规定。其实际流量应符合表2的要求。

清洗机的压力等级可以由制造商根据需要自行确定，流量参数也做相应调整。

基本参数

| 配套 动力kW | 压力（MPa） 流量（L/min） |
| --- | --- |
|  | 10 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 15 | 75 | 25 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 155 | 55 | 30 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 295 | 65 | 40 | 30 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | — | 80 | 50 | 40 | 35 | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | — | 95 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| 75 | — | 130 | 80 | 65 | 55 | 50 | 40 | 30 | — | — | — | — | — |
| 90 | — | 155 | 95 | 80 | 65 | 60 | 45 | 40 | 30 | — | — | — | — |
| 110 | — | 190 | 115 | 95 | 80 | 70 | 55 | 45 | 40 | 30 | — | — | — |
| 132 | — | — | 140 | 115 | 95 | 85 | 70 | 55 | 45 | 40 | 35 | 25 | 20 |
| 160 | — | — | 170 | 140 | 120 | 105 | 85 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 25 |
| 200 | — | — | — | 175 | 150 | 130 | 105 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 250 | — | — | — | 215 | 185 | 165 | 130 | 105 | 90 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| 300 | — | — | — | — | 225 | 195 | 155 | 125 | 105 | 85 | 80 | 65 | 50 |
| 400 | — | — | — | — | 300 | 260 | 210 | 165 | 140 | 115 | 105 | — | — |
| 500 | — | — | — | — | 380 | 330 | 265 | 210 | 175 | 145 | — | — | — |
| 550 | — | — | — | — | 410 | 360 | 285 | 230 | 190 | — | — | — | — |
| 600 | — | — | — | — | — | 390 | 305 | 250 | — | — | — | — | — |
| 650 | — | — | — | — | — | 410 | 325 | 270 | — | — | — | — | — |
| 700 | — | — | — | — | — | 430 | 345 | 290 | — | — | — | — | — |

实际流量与理论流量比

| 项目 | 额定压力（MPa） |
| --- | --- |
|  | 10--50 | >50--100 | >100--200 | >200 |
|  | ≥85% | ≥82% | ≥80% | ≥78% |
| 表示实际流量，表示理论流量 |

柱塞直径

泵的柱塞直径按GB/T 321选取。

技术要求

一般要求

清洗机应按规定程序批准的图样及技术文件制造。

清洗机按压力等级配置相应的进水过滤系统，必要时应采用有压进水方式。

清洗机在额定工况下运转时，润滑油温度应不超过75℃，其温升应不超过45℃。

清洗机主机在额定工况下运行时，不包括射流在内的噪声值不超过表3的规定。压力和功率超出表3范围则不规定噪声指标。柴油机组不执行表3规定。当泵机组噪声超过表3规定，应采用降噪方式使之符合。

清洗机主机的噪声值

| 输入功率 kW | 额定压力（MPa）与 噪声值（ dB(A)） |
| --- | --- |
|  | 10 ～70 | ＞70～150 | ＞150～250 |
| 2≤37 | 87 | 90 | 90 |
| 45～75 | 93 | 94 | 95 |
| 90～160 | 96 | 97 | 97 |
| ＞180 | 102 |

清洗机连接部位的静密封不得有泄漏现象。

清洗机应有便于拆装运输的起吊装置。

性能要求

清洗机的初始工况应符合以下两种工况之一：

在清洗机工作(即喷嘴射流)期间，泵的溢流阀(或其它阀)无泄漏，其初始排出压力为额定压力的90％～105％。

在清洗机工作(即喷嘴射流)期间，泵的排出压力不低于额定压力，其溢流阀(或其它阀)的初始溢流量不大于额定流量的10％。

装配要求

清洗机的非加工表面应清理干净。与水接触的非加工表面涂防锈漆，与油接触的非加工表面涂耐油漆。

所有零件(包括外协件)应按图样技术要求检验合格后方能装配。

主要零部件要求

清洗机所用的材料应有合格证明，证明其符合有关标准方可使用。压力不小于100MPa的高压清洗机承压件材料的选择应符合JB/T 6909的规定。

灰铁铸件应符合GB/T 9439的规定；铸钢件应符合GB/T 11352的规定；铝合金铸件应符合GB/T 1173的规定；铜铸件应符合GB/T 1176的规定；承压管件应符合GB/T 14976的规定。

结构复杂的主要零件(铸件、锻件、焊接件)应进行消除内应力处理。

泵体、填料函、进口分液块、出口集液块、阀体、容器、软管总成等承压件应做耐压试验，试验压力按表4的规定。试验压力达到规定值后，保压时间不少于30分钟。保压期间被试零件不应渗漏。

试验压力

| 额 定 压 力（MPa） | 试 验 压 力（MPa） | 试 验 介 质 |
| --- | --- | --- |
| 10～50 | 1.5倍额定压力 | 清水 |
| ≥50～100 | 1.25倍额定压力 |  |
| ≥100～250 | 1.10～1.25倍额定压力 |  |

安全阀的动作应灵敏、可靠，安全阀的开启压力应符合表5的规定。

安全阀开启压力

| 泵额定压力（MPa） | ≤100 | ＞100 |
| --- | --- | --- |
| 系列安全阀开启压力 | （1.10～1.15）倍泵额定压力 | （1.05～1.10）倍泵额定压力 |

喷枪阀应灵敏、可靠。截流型喷枪关闭时，溢流阀开启，此时清洗机的排出压力应降为常压；溢流型喷枪关闭时，清洗机则处于工作状态。截流型喷枪一般应为常闭型，溢流型喷枪一般应为常开型。

调压溢流阀、脚踏控制阀、喷枪阀在清洗机连续运行期间，均应灵敏起跳，随机可靠运行。

阀与阀座应配研，研磨后进行煤油渗漏试验：将阀与阀座倒置，注入煤油，3分钟内不应渗漏。阀组允许修复。

手持喷枪(杆)的反冲力应不大于操作者体重的1/3，当喷枪(杆)反冲力大于200N时，必须另设置机构固定喷枪(杆)。

旋转喷头在清洗机连续运行期间应平稳旋转、无卡阻。二维旋转喷头在运行中应无啸声；三维旋转喷头转速值应在200r/min以下。

喷枪、喷头、喷杆应做耐压试验，试验压力应执行表4规定。

磨料射流系统应保证供料均匀、连续、无堵塞。

安全要求

联轴器或带轮等外露的运动部件应设防护罩，防护罩应拆卸方便。

当清洗机在爆炸环境使用时，其电气设备应符合GB 3836.1的规定。

喷枪最小长度应符合GBXXXX 规定。喷枪须设置锁紧机构。

试验方法

一般要求

清洗机作为一个系统，其试验可独立进行。

试验介质为0℃～60℃的清水。

试验时，需要配置射流导流机构。射流导流机构做成“z”型管路，改变射流的直接冲击方向。

清洗机试验工况参数应不低于初始工况参数。有偏差时应按GB/T 7784有关公式进行计算。

泵的单独试验应符合GB/T 7784的规定。

被测参数的测量仪器、仪表指示值的波动范围应不超过表6的规定。

测量仪器、仪表指示值的波动范围

| 被测参数 | 波动范围 | 被测参数 | 波动范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力 | ±5% | 液体温度 | ±2℃ |
| 流 量 | ±1% | 泵的输入功率 | ±2% |
| 泵速或转速 | ±1% | 原动机的输入功率 | ±2% |

试验时，确认清洗机运转达到稳定工况后，所有仪表读数应同时读出和记录。每个被测参数的测量次数应不少于3次，取算术平均值为测量值。

清洗机的所有试验操作应执行GB/T26138的规定。

试验项目

试运转试验

负荷运转试验前应进行空载试运转试验，时间30分钟。

试运转中清洗机应无异常声响、振动和泄漏，润滑、温升和所有保护装置应正常。

负荷运转试验

负荷运转试验应在额定泵速下，排出压力从常压逐渐上升到初始工况压力的过程中进行。试验不少于四个压力等级，每个压力等级运转时间不少于15分钟，初始工况下运转2小时。

测量初始工况下的压力与流量。

配管与连接应与清洗机的最大排出压力相适应。

性能试验

性能试验应确定流量、功率与压力的关系，并绘出性能曲线。

性能试验应按压力额定值20％、40％、60％、80％、100％升压，在每一个排出压力下同时测量和记录泵速、流量、功率和排出压力值。

在额定工况下，喷枪和脚踏控制阀动作次数应不少于5次，调压溢流阀操作不少于3次，不得出现卡阻和失控现象。

安全阀试验

安全阀有弹簧预压式、膜片式。安全阀安装在泵排出端，型式不限。

逐渐关闭排出管路阀门，提高排出压力，在规定的起跳压力下，弹簧预压式安全阀应动作灵敏，试验应不少于3次，试验后安全阀能自动复位。

噪声试验

清洗机在额定工况下按GB/T 7784附录C的规定测量其噪声。

喷射试验

清洗机在初始工况下，喷射开关试验应不少于30次，启闭灵敏、可靠、无泄漏。

每一种喷嘴或喷头按交验数量的10％做抽查检验(最少为1个)，每只喷嘴或喷头的累计试验应不少于l 小时。

固定一种喷嘴或喷头进行试验，累积试验l00小时(中途允许停机，但不应更换喷嘴或喷头，

停机时间应从累积时间中扣除)，检测初始工况的变化。

喷嘴射流非雾化区长度不小于150mm，累积试验l00小时后，非雾化区长度不应小于120mm。

旋转喷头无卡阻、无啸声。

磨料射流的累积试验不少于l小时，磨料的粒度、材料和消耗量应做记录。

连续运转试验

连续运转试验应在所有试验项目完毕后，在初始工况和最大泵速下连续运转。试验期间允许中途停机。运转中出现故障允许停机检查，主要零部件损坏情况下，试验应重新开始。

连续运转试验时间为100小时，泵和射流部件同步进行。

易损件寿命指标应符合表7的规定，其指标考核的依据为运行或试验的积累纪录。

易损件寿命

| 易 损 件 名 称 | 额 定 压 力 MPa |
| --- | --- |
|  | ≤100 | ＞100 |
| 喷 嘴 | 400小时 | 200小时 |
| 密 封 | 1500小时 | 800小时 |
| 阀 组 | 1200小时（允许修复） | 800小时（允许修复） |
| 磨料射流喷嘴 | 70小时 |

清洗机运行中排出压力比初始工况下降10%时，应更换合格喷嘴后再检测整机性能参数。若性能参数不符合，则检查其他易损件，确定其是否判废与更换，截止此时的累积工作时间也就是该易损件的寿命。

试验中应定时4小时记录压力、流量、泵速、功率、润滑油温度和密封泄漏量。

试验中应记录易损件的寿命、修复次数和停车时间。试验后应对清洗机进行解体检查、记录零部件的磨损和损坏情况。

数据处理、参数测量、性能曲线

数据处理、参数测量应符合GB/T 7784的规定。

试验记录表参见附录A。

清洗机性能曲线见图1。

检验规则

检验类别与项目

清洗机在制造精度检验、装配精度检验、主要零件材质检验、耐压试验检验合格后方能进行运转试验。

清洗机的各类检验按表8规定的项目进行。

检验项目

| 检 验 项 目 | 要求 | 型 式 检 验 | 抽 样 检 验 | 出 厂 检 验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 5.2.3 | √ | √ | ○ |
| 试运转 | 5.2.1 | √ | √ | √ |
| 负荷运行 | 5.2.2 | √ | √ | √ |
| 连续运转 | 5.2.7 | √ | × | × |
| 安全阀 | 5.2.4 | √ | √ | √ |
| 噪声 | 5.2.5 | √ | ○ | × |
| 喷射 | 5.2.6 | √ | × | × |
| 注：√表示进行；○表示按需要；×表示不进行。 |

出厂检验

清洗机整机、零部件或附属装置，均应由制造商的质量检验部门检验合格并附有产品合格证方可出厂。

清洗机出厂检验时性能参数应达到初始工况值。出厂试验后应除尽腔内积水，整机进行防锈处理。

抽样检验

成批生产的清洗机每10台应取1台进行抽样检验，如检验结果不合格应加倍台数重检，如仍有不合格则应逐台检验。

型式检验

新产品首台样机应做型式检验。

用户有特殊要求时，可在用户处（新产品首台样机除外）检验。具体检验内容由双方协议规定，但不应低于本标准要求。

检验报告

出厂检验报告内容包括试验记录和试验结论。

抽样检验报告内容包括：试验记录、清洗机的性能曲线图、清洗机试验结论。

型式检验报告内容包括：

- 试验前清洗机装配和主要零件检查的资料；

- 试验后清洗机解体检验结果和主要摩擦副尺寸变动的资料；

- 试验记录、清洗机的性能曲线图；

- 试验用仪器、仪表的计量资料；

- 清洗机系统布置图；

- 清洗机外购件清单；

- 试验条件；

- 清洗机试验结论。

标志、包装和贮存

标志

每台清洗机上应在明显位置固定永久性产品铭牌，内容至少应包括：

- 制造商名称；

- 清洗机的名称和型号；

- 清洗机主要技术参数：压力，MPa；流量，L/min；泵速，min-1；主机功率，kW；机组重量，kg；

- 出厂编号、日期；

- 产品执行标准编号。

清洗机应标注原动机旋转方向，其它单方向旋转的部件上均应有转向箭头。

包装

整机的包装应符合GB/T 13384的规定。

每套清洗机出厂时应附带下列文件，并封存在防潮袋内。

- 产品合格证明书；

产品使用说明书；

易损件清单；

装箱清单；

JB 8526标准。

贮存

清洗机贮存应干燥、通风。露天存放时应有防雨措施。

（资料性附录）
试验记录表

A.1 清洗机的各项试验记录见表A.1。

表A.1 试验记录表

| 基本参数 |
| --- |
| 清洗机型号： | 出厂编号： | 额定压力MPa： |
| 理论流量L/min： | 试验介质： | 环境噪声dB（A）： |
| 电动机型号： | 功率kW: | 额定电压V： |
| 额定电流A： | 电动机转速r/min: | 电动机编号： |
| 电动机制造厂： | 出厂日期： | 环境温度： |
| 压力测量方法： | 流量测量方法： | 噪声测量方法： |

| 测 试 项 目 | 测 量 点 |
| --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |
| 泵压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流 量 | 测量时间 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液体质量/容积 Kg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际流量 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容积系数 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泵 速 | 电动机转速 min-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵速 min-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原动机 功 率 （额定泵速） | 输入功率 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出功率 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷射 试验 | 泵压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷嘴流量 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射流非雾化区长度 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 安全阀开启压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溢流阀排放压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验人员 |  | 试验负责人 |  | 试验日期 |  |

_________________________________